## Slide 1
LARAVEL 11/12 • WEBSOCKET REVERB • PYTHON SERIAL READER
Panduan Arsitektur & Cara Menjalankan
Sistem Jembatan Timbang (Weighbridge)
Monitoring Berat Timbangan Real-time dari Indikator Fisik / Serial Port ke Web Browser
Dokumentasi Operasional, Layanan Terminal & Troubleshooting

## Slide 2
ARSITEKTUR
Arsitektur Sistem & Aliran Data Real-time
1. Indikator Fisik / Simulator
Sumber Data: Indikator timbangan atau simulator Python. Media: Kabel Serial RS232 / Virtual COM Port. Format: Data mentah ASCII (contoh: ST,GS,+ 12500 kg). Frekuensi: Memancarkan stream data 2-5x per detik.
2. Python Serial Reader
Skrip: reader.py membaca COM7 (Baudrate 9600). Anti-Lag: Buffer flush untuk mengambil baris data teranyar. Regex Parsing: Mengekstrak angka berat sesuai merk di JSON. HTTP Forward: Mengirim POST JSON ke endpoint Laravel.
3. Laravel Backend Server
API Target: POST /api/timbangan/update. Database: Menyimpan nilai ke tabel weighings (ID 1). Event Broadcast: Memicu WeightUpdated (ShouldBroadcastNow). Channel: Menyiarkan ke channel 'weighbridge-channel'.
4. Reverb & Web Display
WebSocket: Laravel Reverb bertindak sebagai WS server (port 8080). Frontend: Laravel Echo + Pusher JS di timbangan.blade.php. User Display: Angka KG di halaman web update instan. Zero Refresh: Layar bergerak dinamis tanpa refresh browser.

## Slide 3
PERSIAPAN
Prasyarat Lingkungan (Environment Prerequisites)
Database PostgreSQL
Status Service: PostgreSQL harus aktif di background (Port 5432). Nama Database: weighbridge_db (sesuai konfigurasi .env). Kredensial Default: User: postgres | Password: postgres123. Tabel Weighings: Dibuat otomatis lewat perintah 'php artisan migrate'.
Python & Driver Serial
Runtime: Python 3.10 atau versi lebih baru terinstal. Dependensi Wajib: Jalankan 'pip install pyserial requests'. Hardware: Kabel serial USB-to-RS232 terhubung ke timbangan fisik. Simulasi Virtual: Gunakan software com0com (pasangan port virtual COM6 <-> COM7) jika tanpa alat.
Konfigurasi & Frontend
config_timbangan.json: Pastikan 'port' mengarah ke port penerima (COM7). WebSocket Broadcast: Pastikan BROADCAST_CONNECTION=reverb aktif di .env. Node.js & Vite: Node.js aktif untuk menjalankan build aset front-end (npm run dev).

## Slide 4
EKSEKUSI
Langkah Menjalankan Layanan (5 Terminal)
Terminal 1: Laravel Web Server
$ php artisan serve
Menyediakan HTTP Server dan API endpoint /api/timbangan/update. Akses tampilan antarmuka di http://127.0.0.1:8000.
Terminal 2: Laravel Reverb (WebSocket)
$ php artisan reverb:start
Server WebSocket lokal yang menyiarkan mutasi data berat dari API langsung ke browser di port 8080 tanpa delay.
Terminal 3: Vite Dev Server
$ npm run dev
Menghubungkan pustaka JavaScript klien Laravel Echo & Pusher serta styling Tailwind CSS ke browser.
Terminal 4: Python Serial Reader
$ python reader.py
Membaca aliran data timbangan dari port COM7, membersihkan buffer anti-lag, dan mem-POST angka KG ke Laravel.

## Slide 5
STRUKTUR FILE
Peta File Kunci & Konfigurasi Indikator
config_timbangan.json
port: Menentukan COM port sumber (misal 'COM7'). baud_rate: Kecepatan transfer serial (default: 9600). api_url: Target endpoint API Laravel untuk update. patterns: Array regex untuk parsing ragam merk: Indikator Tipe 1 (Raw), Tipe 2 (Status), & Tipe 3 (Logistik).
reader.py & Simulator
reader.py: Script serial reader dengan algoritma penanganan buffer backlog agar tidak terjadi delay penimbangan. simulator.py: Simulasi fluktuasi berat realistis format ST,GS,+. simulator_indikator1.py: Simulasi format data mentah digit (+003840014). File Text TXT: Contoh log stream nyata (indikator_JETTY, pam1, wb02).
Komponen Laravel Core
WeighingController: Validasi angka berat dan pemanggilan updateOrInsert tabel weighings. WeightUpdated: Broadcast event ke channel 'weighbridge-channel'. timbangan.blade.php: Tampilan dashboard display indikator live. echo.js: Konektor WebSockets listener di frontend.

## Slide 6
TROUBLESHOOTING
Panduan Troubleshooting & Penanganan Kendala
1. Serial Port Error / Access Denied
Gejala: ERROR HARDWARE: Port COM7 tidak ditemukan atau sedang dipakai aplikasi lain. Penyebab: Port sedang terkunci oleh serial monitor lain (Putty, Arduino, terminal reader sebelumnya), atau kabel USB terlepas. Solusi: Tutup program serial lain, periksa Device Manager Windows untuk nomor COM aktif, lalu update config_timbangan.json.
2. Angka Web Tetap 0.00 KG (WebSocket)
Gejala: Terminal reader.py sukses mengirim data (status 200), namun angka di layar web tidak bergerak. Penyebab: Layanan 'php artisan reverb:start' belum berjalan atau aset Echo di browser belum termuat. Solusi: Jalankan Reverb di terminal terpisah, pastikan 'npm run dev' aktif, dan cek F12 Console browser untuk pesan terhubung.
3. Format String Tidak Cocok (None)
Gejala: Aliran serial masuk namun reader.py tidak menemukan angka berat valid. Penyebab: Indikator fisik menggunakan format keluaran string berbeda dengan ketiga pola regex bawaan. Solusi: Periksa teks RAW di terminal, lalu tambahkan aturan regex baru ke array patterns di config_timbangan.json.